Epreuve d’électricité du BTS 2004

Un moteur asynchrone triphasé, 6 pôles, est alimenté par un réseau de tension composée . La résistance entre bornes du stator vaut : .

Ce moteur entraîne un compresseur à la fréquence de rotation de . Dans ces conditions, il est traversé par un courant d’intensité  avec un facteur de puissance égal à 0,8 ; les pertes mécaniques valent ; les pertes dans le fer (localisées dans le stator) valent .

Calculer :

- la puissance électrique reçue  ;

- les pertes par effet Joule au stator  ;

- la puissance transmise au rotor  ;

- la fréquence de synchronisme  ; en déduire le glissement g ;

- les pertes par effet Joule au rotor  ;

- la puissance utile  ; en déduire le moment du couple utile  ;

- le rendement .