Épreuve d’électricité du BTS 2002

La machine frigorifique précédente fait partie d’une installation électrique ; celle-ci est alimentée par un réseau triphasé équilibré : 400 V / 50 Hz.

L’installation comporte :

Le moteur du compresseur de plaque signalétique :

;  ;  ; .

Le moteur du ventilateur de plaque signalétique :

;  ;  ; .

Un système de chauffage (purement ohmique) :

Un système d’éclairage (purement ohmique) constitué de 6 lampes également réparties sur les trois phases, chaque lampe ayant pour caractéristique ().

1° question : Quel est, pour chacun des moteurs, le couplage à effectuer pour un fonctionnement normal. Justifier.

2° question : Pour le moteur du compresseur, calculer, lorsqu’il fonctionne seul :

a) la puissance active absorbée ;

b) la puissance réactive mise en jeu ;

c) l’intensité du courant en ligne.

3° question : Répondre aux mêmes questions pour le moteur du ventilateur, lorsqu’il fonctionne seul.

4° question : Lorsque tous les appareils fonctionnent ensemble, calculer :

- la puissance active absorbée ;

b) la puissance réactive ;

c) l’intensité du courant en ligne ;

d) le facteur de puissance de l’installation. Comment peut-on le relever ?