Épreuve d'électricité du BTS 2003

Un thermomètre « électronique » est constitué d’un capteur de température et d’un montage amplificateur de tension comportant des résistances et deux amplificateurs opérationnels suivant le schéma ci-après :

Le thermocouple est constitué par deux jonctions chromel-alumel, présentant une très faible résistance. La tension  aux bornes du thermocouple, fonction de la température, est appliquée entre les deux entrées  et  du montage amplificateur. Elle est proportionnelle à la différence de température  entre la jonction de mesure et la jonction de référence :

peut être considéré comme constant sur une large plage de température ( jusqu’au-delà de  ) : .

Dans la suite de l’exercice, on prendra .

Les amplificateurs opérationnels sont supposés parfaits. Ils fonctionnent en régime linéaire. Dans ces conditions, la tension différentielle d’entrée, , est nulle, ainsi que les intensités des courants d’entrée : .

1° question : Calculer la tension  pour .

Outre l’amplification de la tension , quel est l’intérêt du montage proposé ?

2° question : Exprimer , tension à l’entrée du montage, en fonction de ,  et .

3° question : Exprimer , tension à la sortie du montage, en fonction de ,,, .

4° question : En déduire une expression littérale de l’amplification  du montage.

5° question : Application numérique :     et    .

Calculer l’amplification du montage et la valeur de la tension de sortie  pour la température de .