Épreuve d’électricité du BTS FEE 2005

Un moteur asynchrone triphasé porte les indications suivantes : 230 V / 400 V ; 50 Hz. Il est alimenté par un réseau 230 V / 400 V ; 50Hz.

1. Comment doit-on coupler le stator sur ce réseau (justifier votre réponse) ?

2. On a relevé les valeurs du moment  du couple utile en fonction de la fréquence de rotation n :

|  | 0 | 300 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1450 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | 25,6 | 30,2 | 34 | 35 | 34 | 30 | 24 | 12 | 0 |

2.1. Tracer, sur papier millimétré, la caractéristique mécanique du moteur.

Echelles : n :     ;     :

2.2. Quelle est la fréquence de synchronisme du moteur ; en déduire son nombre de pôles.

3. On se propose d'utiliser ce moteur à l'entraînement éventuel de deux charges dont les caractéristiques mécaniques sont données par les relations :

pour la charge 1

et pour la charge 2,

avec  en N.m et n en

3.1. Tracer, sur le graphe précédent, les droites représentatives des caractéristiques mécaniques des charges 1 et 2.

3.2. En justifiant la réponse, indiquer la charge avec laquelle le moteur pourra démarrer directement.

4. On accouple le moteur à la charge 2. L’ensemble fonctionne en régime permanent.

4.1. Déterminer la vitesse du groupe et le moment du couple utile développé.

4.2. En déduire le glissement du moteur.