Epreuve d’électricité du BTS FEE 2010  (7 points)

On considère une installation électrique alimentée par un réseau triphasé équilibré .

Cette installation comporte :

( Deux moteurs asynchrones triphasés consommant chacun une puissance active  avec un facteur de puissance égal à  ;

( Trois fours triphasés consommant chacun une puissance active  avec un facteur de puissance égal à .

1° question : Déterminer les puissances réactive et apparente d’un moteur et d’un four.

2° question : Déterminer les puissances active , réactive  et apparente  consommées par l’ensemble en fonctionnement en complétant le document-réponse (à rendre avec la copie).

3° question : Déterminer le facteur de puissance  de cette installation.

4° question : Déterminer l’intensité efficace I du courant de la ligne qui alimente cette installation électrique.

On cherche maintenant à relever le facteur de puissance à une valeur  afin de satisfaire les conditions demandées par le fournisseur d’énergie électrique. Pour cela, on place une batterie de trois condensateurs montés en triangle ayant chacun une capacité C.

5° question : Donner, sans démonstration, la valeur de la puissance active consommée par un condensateur, puis par la batterie de condensateurs.

6° question : Déterminer la nouvelle valeur  de l’intensité efficace du courant qui alimente l’ensemble.

7° question : En déduire un intérêt du relèvement du facteur de puissance.

Document-réponse (à rendre avec la copie)

Document 1 : A compléter

|  | Puissance active | Puissance réactive | Puissance apparente |
| --- | --- | --- | --- |
| Un moteur M (valeur numérique) |  |  |  |
| Un four F (valeur numérique) |  |  |  |
| Ensemble 2 moteurs + 3 fours |  |  |  |