Installation électrique d’un atelier

L’étude porte sur l’installation électrique d’un atelier.

A - Étude du réseau de l’installation

Le réseau triphasé  alimente cet atelier dont l’installation comprend :

( 9 lampes à incandescence identiques et purement résistives dont les caractéristiques sont :  ;

( 1 moteur asynchrone triphasé  de caractéristiques :

puissance utile :  ;

rendement :  ;

facteur de puissance : .

( 1 moteur asynchrone triphasé  de caractéristiques :

puissance électrique active absorbée

facteur de puissance : .

Tous ces appareils sont répartis sur les différentes phases de manière à ce que le système soit équilibré.

1° question : Indiquer, en justifiant, comment coupler une lampe sur ce réseau.

2° question : Recopier et compléter le tableau suivant :

|  | 9 lampes | Moteur | Moteur | Installation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance active |  |  |  |  |
| Puissance réactive |  |  |  |  |

3° question : Vérifier que la puissance apparente  de l’installation vaut .

a) Calculer la valeur efficace de l’intensité I du courant en ligne.

b) Calculer le facteur de puissance de l’installation.

c) Quel est l’intérêt d’avoir un facteur de puissance élevé ? Proposer une solution pour améliorer le facteur de puissance.

B - Étude du moteur asynchrone

La plaque signalétique du moteur asynchrone triphasé  de l’installation est donnée ci-dessous :

Ce moteur est alimenté par le réseau triphasé .

1° question : Préciser la fréquence de synchronisme  du moteur et le nombre de paires de pôles p.

Calculer le glissement g.

2° question : Exprimer ,littéralement, puis calculer le moment du couple utile  en fonctionnement nominal.

# Text boxes

Rendement : 80 %