Épreuve d’électricité du B.T.S. 89

# Thermomètre électronique

On désire mesurer des températures comprises entre  et .

- Le capteur est une sonde à résistance de platine  qui transforme la température  en une grandeur électrique .

- est amplifiée à l'aide d'un amplificateur opérationnel (ampli. Op) dont la tension de sortie est .

But de l'exercice : Établir la relation  avec les conditions  pour  et  pour .

1° question : Considérons le capteur seul :

Caractéristique de la sonde  :

( résistance à  :

( coefficient de température :

On fait passer un courant d'intensité i dans la sonde ; exprimer  en fonction de i et de  .

2° question : Ampli-Op seul :

L’ampli-Op est idéal (courants d'entrée nuls , tension différentielle d'entrée nulle  donc coefficient d'amplification infini).

On le monte comme ci-contre.

a) Montrer que

b) Indiquer le nom donné au montage.

3° question : Capteur et ampli - Op

On les associe selon le schéma ci-après avec  et .

a) Montrer qu'on peut admettre que le courant d'intensité i passant dans la sonde  est le même que celui fourni par le générateur de courant.

b) Donner l'expression littérale de la tension  en fonction de i, , R.

3° question :

a) Calculer les valeurs de i et R pour que les conditions imposées soient réalisées :

pour  et  pour .

b ) Donner alors l'expression de  en fonction de  ; tracer la courbe  ; en déduire la température  correspondant à une tension .

# Text boxes

i

V 2

# R

-

+

V S

R p

V (  )

i

R 2 = 10 k 

R 1 = 10 k 