Épreuve d’électricité du BTS 91

Un moteur asynchrone triphasé est alimenté par un réseau .

Il fournit une puissance mécanique de  avec un facteur de puissance de 0,80 et un rendement de 0,78. Sa vitesse de rotation est .

1° question : Calculer le nombre de pôles et le glissement.

2° question : Calculer l'intensité en ligne et le moment du couple mécanique .

3° question : La plaque signalétique porte l'indication .

a) Quel renseignement cette indication apporte-t-elle quant aux montages réalisables ?

b) Quel est le couplage du stator ?

c) Le démarrage étoile - triangle est-il possible ? Justifier.

4° question : On donne la caractéristique mécanique du rotor dans sa partie utile :

a) Établir l'équation de cette caractéristique , dans sa partie utile, en reprenant les valeurs numériques de  et .

On rappelle qu'à vide, la vitesse de rotation est .

b) Calculer la vitesse de rotation du moteur pour un couple mécanique de valeur  et la puissance mécanique correspondante.