Épreuve d’électricité  B.T.S.  ETE  93

# Moteur série

Un moteur série a pour fonctionnement nominal :

;        ;        ;    .

A - Étude à vide :

Un essai à vide, en génératrice à excitation indépendante, à la fréquence de rotation , a donné les résultats suivants :

| ( en V ) | 480 | 900 | 1200 | 1350 | 1470 | 1550 | 1640 | 1730 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I ( en A ) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |

représente la f.é.m. de l’induit ; I l’intensité du courant d’excitation.

Quelle est la valeur  de la f.é.m. à vide, dans les conditions nominales ?

B - Étude en charge :

1° question : Fonctionnement sous tension constante  pour un courant absorbé d’intensité .

a) Faire un schéma équivalent du moteur série.

b) On donne :		( résistance de l’induit :  ;

( résistance du circuit inducteur : .

Calculer la f.é.m. E pour cette charge.

Sachant que E est proportionnelle à n, calculer la vitesse de rotation n, correspondant à cette charge.

c) Calculer la puissance électromagnétique  et le couple électromagnétique , développés par la machine.

d) On estime que les pertes fer et les pertes mécaniques sont proportionnelles à la fréquence de rotation n ; au total, elles valent  à . Calculer  et  ; en déduire le couple utile .

e) Calculer le rendement de la machine.

2° question : Fonctionnement sous tension variable à couple constant.

Le moteur entraîne une charge dont le couple résistant est constant. Il absorbe ainsi un courant d’intensité constante.

a) Pour  et , calculer la valeur de U.

b) A quelle valeur faut-il régler U pour que  ?