Épreuve d’électricité  B.T.S.  ETE  94

# Système régulateur de température

Le montage ci-dessous est destiné à convertir une température en tension.

Le capteur thermométrique est une diode parcourue par un courant d’intensité .

La tension  aux bornes de la diode a alors pour expression :

avec  en V et  en .

L’alimentation des amplificateurs opérationnels, supposés parfaits et tels que , n’est pas représentée.

1° question : Étude de A.O.1 :

a) De quel type de montage s’agit-il ?

b) Quelle est la relation entre  et  ?

c) Quel est l’intérêt de ce montage ?

2° question : Étude de l’A.O.2 :

a) Quel est son mode de fonctionnement ?

b) Exprimer  en fonction de ,  et des résistances du circuit.

c) Exprimer  en fonction de  et des résistances du circuit.

d) En déduire  en fonction de  , de  et des résistances du circuit.

3° question : Application numérique avec  et .

Montrer que  est proportionnelle à la température  et calculer ce facteur de proportionnalité.