Épreuve du BTS FEE 2006

THERMODYNAMIQUE (8 pts) : Étude d’une machine frigorifique

Celle-ci comprend principalement quatre éléments :

( Un compresseur (C)

( Un condenseur

( Un détendeur (D)

( Un évaporateur

Le cycle est supposé réversible. Le fluide frigorigène utilisé est l’ammoniac (R 717). Il est considéré comme un gaz parfait à l’état gazeux.

Données :

(

( Relations de Laplace pour un gaz parfait lors d’une transformation adiabatique :

( Capacité thermique massique moyenne de l’ammoniac gazeux, à pression constante, entre les températures  et  :

( Chaleur latente de vaporisation de l’ammoniac à  :

Description du cycle :

Le fluide sort de l’évaporateur sous forme de vapeur saturante sèche à l’état 1 : pression , température .

Il subit dans le compresseur, une compression adiabatique réversible qui l’amène à l’état 2 : pression , température .

La vapeur subit dans le condenseur une transformation à pression constante : refroidissement jusqu’à la température, puis liquéfaction totale à cette température (état 3).

Le liquide passe dans le détendeur et y subit une détente isenthalpique qui le ramène à la pression initiale  et à la température  (état 4).

La vaporisation du liquide restant se termine dans l’évaporateur pour un retour à l’état 1.

Questions :

1° question : Calculer la température  en fin de compression.

2° question : Montrer que, dans le condenseur, la quantité de chaleur échangée par kilogramme de fluide est égale à . Indiquer si la température du corps extérieur échangeant de la chaleur avec le fluide frigorigène est inférieure, égale ou supérieure à .

3° question : La quantité de chaleur échangée par kilogramme de fluide au niveau de l’évaporateur est . Indiquer précisément dans quel sens a lieu l’échange de chaleur, et si la température du corps extérieur, échangeant de la chaleur avec le fluide frigorigène est inférieure, égale ou supérieure à .

4° question : A l’aide du premier principe de la thermodynamique, calculer le travail W échangé par kilogramme de fluide avec le milieu extérieur au cours du cycle.

5° question : Définir l’efficacité ou coefficient de performance de cette machine frigorifique.

6° question : Le cycle est représenté soit dans un diagramme enthalpique (figure 1), soit dans un diagramme entropique (figure 2).

a) Placer sur les deux diagrammes les états 1, 2, 3 et 4 des états du fluide.

b) A partir du diagramme approprié (figure 1), calculer les valeurs des quantités de chaleur ,  et du travail W échangé.

Document-réponse à rendre avec la copie

Attention : les graphes des figures 1 et 2 ne sont pas à l’échelle. On n’a fait figurer que des repères indiquant les coordonnées des points.

# Text boxes

h ( kJ / kg )

1925

1750

645

2,9

10,0

P (bar)

1,7

T 1

T 1

s ( kJ . K - 1 / kg - 1 )

6,6

2,4

T 3

T (K)

Figure 1

Figure 2