BTS FEE 2009 : physique thermodynamique (8 pts)

Principe d’une machine frigorifique

On réalise une machine frigorifique réversible dont le schéma simplifié est donné ci-dessous :

Le fluide frigorigène subit les transformations réversibles suivantes :

( en A, la vapeur saturée, est à la température  et à la pression . Elle est comprimée adiabatiquement jusqu’à la pression  (trajet A-B sur le schéma ci-dessus). On note  la température du fluide en B.

( La vapeur sèche subit une transformation isobare dans le condenseur jusqu’à liquéfaction totale (trajet B-C).

( En C, le fluide est à l’état de liquide saturé à la température . Il est détendu de manière isenthalpique jusqu’à la pression  (trajet C-D).

( Enfin, le fluide entre dans l’évaporateur où le liquide restant se transforme en vapeur saturée à la température  (trajet D-A).

Données :

Le fluide dans son état gazeux se comporte comme un gaz parfait.

Rapport des chaleurs massiques : .

Capacité thermique massique à pression constante du gaz : .

| Point | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p (bar) | 1,51 | 5,67 | 5,67 | 1,51 |
|  | 338 |  | 219 |  |

1° question : Sur la figure du document annexe (à rendre avec la copie), choisir les couples de grandeurs  ;  et  adaptés à chaque graphe et placer les grandeurs sur les axes correspondants.

Placer les points A, B, C et D sur chacun des trois graphes.

2° question : La pression de la vapeur sèche à la sortie du compresseur est .

Montrer que la température  du fluide en fin de compression est égale à 303 K.

3° question : En utilisant le premier principe de la thermodynamique, établir l’expression du travail massique fourni par le compresseur au fluide (travail de transvasement) en fonction de , des températures  et  puis faire l’application numérique.

4° question : En déduire la valeur de l’enthalpie massique du fluide au point B.

5° question : Exprimer littéralement la quantité de chaleur massique cédée par le fluide, entre les points B et C, en fonction de , ,  et L (chaleur latente de liquéfaction à la température ).

Faire l’application numérique en prenant .

6° question : On donne l’enthalpie massique du liquide saturé à la pression  et à la température  : ..

a) Déterminer l’enthalpie massique du fluide au point D.

b) Déterminer le titre vapeur  en ce point.

7° question : Exprimer l’efficacité de ce système réfrigérant en fonction des enthalpies massiques ,  et .

Faire l’application numérique.

Annexe :

# Text boxes

CONDENSEUR

ÉVAPORATEUR

COMPRESSEUR

DÉTENDEUR

Basse pression

Haute pression

A

B

C

D

liquide

vapeur

1

2

3