Épreuve de physique (B.T.S. 1987)

Une maison, bien isolée thermiquement, est chauffée par le sol grâce à un circuit d'eau chaude de 30 à . L'énergie de chauffage :  pour 180 jours, est tirée principalement de l'énergie thermique des eaux usées grâce à une pompe à chaleur.

Un chauffage électrique d'appoint est associé à la pompe à chaleur lorsque la température extérieure est trop basse.

La consommation en eau ( eau froide + eau chaude ) est de  par jour en moyenne. Les eaux usées domestiques disponibles, soit , sont stockées dans un bac : on admettra que leur température moyenne est de .

La pompe à chaleur au  comprend :

( un évaporateur

( un compresseur

( un condenseur

( un détendeur

Le  décrit un cycle fermé : il subit une évaporation complète dans , une compression adiabatique dans , un refroidissement puis une condensation complète dans , une détente adiabatique et isenthalpique dans , avec :

: température du  dans l’évaporateur :

: la pression de vapeur saturante correspondant à  :

: température à la sortie du compresseur

: température du  à la sortie du condenseur :

: la pression de vapeur saturante correspondant à :

: chaleur latente de vaporisation du

- à

- à

c	 : capacité thermique massique du  liquide :

: rapport des capacités thermiques massiques du  gazeux :

A - Etude de la détente et de la vaporisation

1° question : Calculer la variation d’enthalpie, pour  de  liquide, lorsqu’il passe, sans évaporation, de l’état  à l’état .

On considère que pour la phase liquide le volume v est indépendant de la pression et de la température et que les produits  pour les deux états envisagés sont négligeables.

2° question : Exprimer la variation d'enthalpie, pour  de, lorsque la fraction x se vaporise à la température .

3° question : Calculer la fraction x de  vaporisée dans le détendeur lors de la transformation isenthalpique entre les états  et .

4° question : Au niveau de l'évaporateur, pour chaque kg de  détendu, calculer la quantité de chaleur  qui peut être échangée avec les eaux usées. On admettra que la fraction  liquide du  subit, à l'intérieur de l’évaporateur, une vaporisation complète.

# B - Etude de la compression

Le compresseur à piston comprend un cylindre muni de 2 soupapes  et , le volume nuisible est nul.

- étant ouverte,  fermée, le piston en position haute descend en aspirant un volume  de gaz à l'état .

- Les 2 soupapes étant fermées, le piston remonte et comprime le gaz de manière réversible et adiabatique jusqu'à ce qu'il atteigne l'état .

- fermée,  ouverte, le piston achève sa course en rejetant le gaz à la pression .

1° question : Le  "difluoromonochlorométhane" se comporte comme un gaz parfait; calculer sa constante r sachant que les masses molaires atomiques ont pour valeur :

F : 19     ;     H : 1     ;     C : 12     ;     Cl : 35,5 .

2° question : Calculer .

3° question : Montrer que le travail effectué par le compresseur pour chaque kg de  débité est égal à :

# C - Refroidissement et condensation

Le régime stationnaire étant atteint :

1° question : Calculer la quantité de chaleur  échangée avec le circuit de chauffage, pour chaque kg de  débité par le compresseur, à pression constante .

On prendra pour capacité thermique du  gazeux : .

Les candidats n'ayant pas trouvé  prendront la valeur .

2° question : Vérifie-t-on le premier principe de la thermodynamique ? ( la réponse comportera l'énoncé du principe ).

# D - Etude sur une journée

1° question : Quelle quantité de chaleur , exprimée en kJ, peut-on prélever chaque jour aux eaux usées ? Quel est le signe de ?

On donne :  ; la consommation d’eaux usées est de  par jour.

2° question : Quelle quantité de chaleur  est fournie chaque jour au circuit de chauffage ?

3° question : Quel pourcentage des besoins satisfait-on ?

4° question : Quel travail doit-on fournir chaque jour au compresseur ?

# E - Bilan

Le compresseur est entraîné par un moteur électrique dont le rendement électromécanique est de 0,8.

1° question : Quelle est l'énergie consommée ?

2° question : Calculer le rapport :