Épreuve de physique du B.T.S. 89

Une pompe à chaleur sert à chauffer l'eau d'une installation de chauffage.

Elle comporte :

un compresseur,

un condenseur,

un détenteur

un évaporateur.

Le fluide est du fréon 22. Il décrit le cycle suivant :

- A l'entrée du compresseur (point A) la vapeur est à la température  et à la pression  ; à la sortie du compresseur (point B) la pression est , la température est .

- Le fluide passe ensuite dans le condenseur où il se refroidit à pression constante jusqu'au point de condensation (point C).

- En fin de condensation (point D), le fluide subit une détente isenthalpique dans le détenteur jusqu'à la pression  de l'évaporateur (point E).

- L’évaporation se poursuit jusqu'au point A.

Partie 1 - Etude du compresseur : le gaz sera considéré comme parfait :

1° question : Dans le cas où la compression est adiabatique réversible (isentropique).

a) Donner la relation entre pression et volume lors d'une telle compression de l'état 1 à l'état 2.

b) Montrer que cette relation peut s'écrire :  (T température exprimée en kelvins).

c) Application : calculer la température  à la sortie du compresseur.

2° question : En réalité, la température du fluide à la sortie du compresseur est . Calculer l'exposant n de la transformation polytropique réversible associée à cette compression.

3° question : Calculer le travail avec transvasement échangé par kilogramme de fluide dans les deux cas :

- compression isentropique,

- compression polytropique

4° question : La compression étant polytropique, calculer la puissance de ce compresseur, le débit massique du fluide étant : .

Partie 2 - Étude du cycle du fréon 22.

Dans toute cette partie la compression sera supposée isentropique.

1° question : Tracer, en justifiant, le cycle  décrit par  de fréon sur le diagramme  ci-joint.

2° question : Sur le diagramme, relever les enthalpies massiques , , ,  et .

3° question : A partir du diagramme, déterminer le travail  réellement fourni au fluide.

4° question : Déterminer la quantité de chaleur  échangée entre  de fluide et l'extérieur au niveau du condenseur. Préciser et interpréter le signe de.

5° question : Déterminer la quantité de chaleur  échangée entre  de fluide et l'extérieur au niveau de l'évaporateur. Préciser et interpréter le signe de .

6° question : Définir puis calculer le coefficient de performance de cette pompe à chaleur.

-------------------------------------------------

• Les parties 1 et 2 sont indépendantes.

• Les questions 3,4 et 5 de la deuxième partie doivent être traitées à partir du diagramme et vous devez justifier vos réponses.

• Données sur le fréon 22 :

- Masse molaire :

• Rappels :

Travail reçu par une masse m de gaz parfait lors d'une transformation de l'état 1 à l'état 2.

|  | transformation | isothermique | isentropique | polytropique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | travail sans transvasement |  |  |  |
|  | travail avec transvasement |  |