Épreuve de physique du BTS 92

On désire abaisser la pression dans un réservoir indéformable, de volume , rempli d'air à la pression  et à la température  jusqu'à la pression finale .

Pour cela, on utilise un piston étanche qui se déplace en translation, sans frottement, dans un cylindre muni de deux soupapes  et  (voir le schéma ci-dessous).

Le principe de fonctionnement est le suivant :

- Le piston étant dans la position ab, la soupape  est ouverte et la soupape  fermée.

- Le piston est ensuite entraîné jusqu'à la position cd et il y a aspiration d'un volume  d'air égal à  ce qui permet d'abaisser la pression dans le réservoir à la valeur .

- Dès que le piston revient vers la position ab, la soupape  s'ouvre et la soupape  se ferme, ce qui permet d'évacuer l'air emprisonné à l'intérieur du cylindre vers l'atmosphère libre.

- Le piston, repartant vers la position cd, aspire un nouveau volume  d'air ce qui permet d'abaisser la pression, dans le réservoir, à la pression .

- Au cours de son retour, le piston évacue ce volume  dans l'atmosphère, un nouveau cycle recommence.

Après n cycles consécutifs, la pression résiduelle dans le réservoir est . On suppose que toutes ces opérations de pompage correspondent à des transformations adiabatiques réversibles.

L'air est assimilé à un gaz parfait, son coefficient adiabatique  vaut 1,40 et sa masse molaire est .

On rappelle la valeur de la constante R des gaz parfaits : .

désigne le volume du réservoir,  celui du cylindre.

1° question : Calculer la masse d'air  contenue initialement dans le réservoir.

2° question : Calculer la pression  dans le réservoir après le premier cycle.

3° question : Calculer la pression , dans le réservoir, après le deuxième cycle, en fonction de ,  ,  et .

4°question : Montrer qu'après le  cycle, la pression  de l'air dans le réservoir s'exprime par:

5° question : Calculer la température  (exprimée en Kelvin) dans le réservoir après le premier cycle, puis la température  (en Kelvin) après le second cycle.

Montrer qu'après le  cycle, la température  s'exprime par :

6° question : Déterminer le nombre de cycles nécessaires pour obtenir la pression finale  et la température correspondante .