Épreuve de physique du BTS 93

Le forane 12 est un fluide frigorigène qui, dans les conditions normales de pression et de température, se trouve à l'état gazeux. Son nom chimique est dichlorofluorométhane de formule  (c'est un chlorofluorocarbone).

Données :

( le rapport des capacités thermiques massiques de ce gaz à pression constante et à volume constant est .

( la constante des gaz parfaits est : .

( les masses molaires (en ) sont :     carbone : 12    ;    chlore : 35,5    ;    fluor : 19.

( la masse volumique de l'air, dans les conditions normales de température et de pression, vaut : .

1° question :

a) Calculer la constante r relative à un kilogramme de ce gaz.

b) Calculer la densité de ce gaz.

c) Calculer les capacités thermiques massiques  et .

2° question : On remplit une bouteille indéformable de capacité  avec ce fluide. La masse de fluide introduite est et ceci à température de .

Le tableau qui suit donne les caractéristiques thermodynamiques du forane 12 (attention aux unités utilisées !).

a) Déterminer la masse volumique de ce fluide.

b) En s'aidant du tableau des constantes thermodynamiques, montrer que le fluide se trouve simultanément sous forme liquide et sous forme vapeur.

c) Calculer la masse du liquide et la masse de la vapeur.

d) A quelle température, le fluide va-t-il se trouver sous une seule phase ? Préciser cette phase.

Caractéristiques Thermodynamiques du FORANE 12 (État saturé)

| Température | Pression | Volume massique | Masse volumique | Enthalpie | Entropie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | liquide | vapeur | liquide | vapeur | liquide | vapeur | liquide | vapeur |
| - 100 | 0,011 | 0,599 | 10,10 | 1,669 | 0,099 | 112,01 | 305,85 | 0,6010 | 1,7203 |
| - 90 | 0,028 | 0,607 | 4,116 | 1,645 | 0,242 | 120,56 | 310,30 | 0,6489 | 1,6849 |
| - 80 | 0,061 | 0,616 | 2,138 | 1,621 | 0,467 | 129,12 | 314,86 | 0,6945 | 1,6560 |
| - 70 | 0,122 | 0,626 | 1,127 | 1,595 | 0,887 | 137,73 | 319,49 | 0,7379 | 1,6325 |
| - 60 | 0,226 | 0,636 | 0,6379 | 1,570 | 1,567 | 146,39 | 324,16 | 0,7794 | 1,6134 |
| - 50 | 0,391 | 0,647 | 0,3831 | 1,543 | 2,610 | 155,11 | 328,83 | 0,8194 | 1,5978 |
| - 45 | 0,504 | 0,653 | 0,3027 | 1,529 | 3,303 | 159,50 | 331,17 | 0,8388 | 1,5912 |
| - 40 | 0,641 | 0,659 | 0,2419 | 1,516 | 4,133 | 163,90 | 333,49 | 0,8579 | 1,5852 |
| - 35 | 0,807 | 0,665 | 0,1954 | 1,502 | 5,117 | 168,33 | 335,81 | 0,8766 | 1,5798 |
| - 30 | 1,004 | 0,672 | 0,1594 | 1,488 | 6,273 | 172,78 | 338,11 | 0,8950 | 1,5749 |
| - 29 | 1,048 | 0,673 | 1,1532 | 1,485 | 6,527 | 173,67 | 338,57 | 0,8987 | 1,5740 |
| - 25 | 1,237 | 0,678 | 0,1312 | 1,473 | 7,621 | 177,25 | 340,40 | 0,9132 | 1,5706 |
| - 20 | 1,509 | 0,685 | 0,1088 | 1,458 | 9,191 | 181,74 | 342,66 | 0,9310 | 1,5666 |
| - 15 | 1,826 | 0,692 | 0,09102 | 1,443 | 10,986 | 186,27 | 344,91 | 0,9486 | 1,5631 |
| - 10 | 2,191 | 0,700 | 0,07665 | 1,428 | 13,046 | 190,81 | 347,12 | 0,9660 | 1,5599 |
| - 5 | 2,610 | 0,707 | 0,06496 | 1,412 | 15,394 | 195,39 | 349,32 | 0,9831 | 1,5571 |
| 0 | 3,086 | 0,715 | 0,05539 | 1,396 | 18,053 | 200,00 | 351,48 | 1,0000 | 1,5545 |
| + 5 | 3,626 | 0,724 | 0,04749 | 1,380 | 21,057 | 204,65 | 353,60 | 1,0167 | 1,5522 |
| + 10 | 4,233 | 0,733 | 0,04091 | 1,363 | 24,443 | 209 ,33 | 355,69 | 1,0332 | 1,5501 |
| + 15 | 4,914 | 0,742 | 0,03541 | 1,346 | 28,240 | 214,06 | 357,74 | 1,0496 | 1,5482 |
| + 20 | 5,673 | 0,752 | 0,03078 | 1,328 | 32,488 | 218,83 | 359,74 | 1,0659 | 1,5465 |
| + 25 | 6,516 | 0,762 | 0,02685 | 1,310 | 37,243 | 223,67 | 361,69 | 1,0820 | 1,5449 |
| + 30 | 7,449 | 0,773 | 0,02351 | 1,292 | 42,535 | 228,56 | 363,58 | 1,0980 | 1,5434 |
| + 35 | 8,477 | 0,785 | 0,02064 | 1,272 | 48,449 | 233,52 | 365,41 | 1,1140 | 1,5420 |
| + 40 | 9,607 | 0,798 | 0,01817 | 1,253 | 55,035 | 238,56 | 367,17 | 1,1299 | 1,5406 |
| + 45 | 10,84 | 0,811 | 0,01603 | 1,232 | 62,383 | 243,68 | 368,84 | 1,1458 | 1,5392 |

Caractéristiques Thermodynamiques du FORANE 12 (État saturé) (suite)

| Température | Pression | Volume massique | Masse volumique | Enthalpie | Entropie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | liquide | vapeur | liquide | vapeur | liquide | vapeur | liquide | vapeur |
| + 50 | 12,19 | 0,825 | 0,01417 | 1,211 | 70,571 | 248,91 | 370,42 | 1,1618 | 1,5378 |
| + 55 | 13,66 | 0,841 | 0,01254 | 1,188 | 79,744 | 254,25 | 371,89 | 1,1778 | 1,5363 |
| + 60 | 15,25 | 0,858 | 0,11111 | 1,165 | 90,009 | 259,72 | 373,24 | 1,1939 | 1,53,47 |
| + 65 | 16,99 | 0,876 | 0,009847 | 1,140 | 101,553 | 265,34 | 374,43 | 1,2102 | 1,5328 |
| + 70 | 18,86 | 0,897 | 0,008725 | 1,114 | 114,613 | 271,23 | 375,46 | 1,2268 | 1,5308 |
| + 75 | 20,87 | 0,920 | 0,007723 | 1,086 | 129,483 | 277,13 | 376,26 | 1,2436 | 1,5283 |
| + 80 | 23,05 | 0,946 | 0,006821 | 1,056 | 146,606 | 283,37 | 376,81 | 1,2608 | 1,5254 |
| + 85 | 25,38 | 0,976 | 0,006005 | 1,024 | 166,527 | 289,91 | 377,02 | 1,2786 | 1,5217 |
| + 90 | 27,88 | 1,012 | 0,005258 | 0,988 | 190,186 | 296,82 | 376,78 | 1,2970 | 1,5172 |
| + 95 | 30,57 | 1,056 | 0,004563 | 0,946 | 219,154 | 304,21 | 375,92 | 1,3165 | 1,5112 |
| + 100 | 33,44 | 1,113 | 0,003903 | 0,898 | 256,213 | 312,30 | 374,10 | 1,3374 | 1,5031 |
| + 110 | 39,78 | 1,364 | 0,002462 | 0,733 | 406,173 | 333,53 | 361,98 | 1,3915 | 1,4657 |
| + 112 | 41,15 | 1,792 | 0,001792 | 0,558 | 558,035 | 347,40 | 347,70 | 1,4270 | 1,4270 |