Étude d'un système réfrigérant à l'ammoniac (BTS 94)

Le fluide considéré est l'ammoniac de formule  pour lequel on admettra:  , r =

On rappelle l'expression du travail d'une transformation polytropique d'exposant k d'un gaz parfait avec transvasement :

Soit le cycle simplifié décrit par 1 kg d’ammoniac :

( A la sortie de l’évaporateur, la vapeur saturée sèche entre dans le compresseur à ,  (état 1); elle y subit une compression adiabatique réversible jusqu'à l’état 2 où ;

( La vapeur passe alors dans le condenseur où elle se refroidit à pression constante jusqu'à liquéfaction totale; on a alors le liquide saturant (état 3);

( Le fluide subit, ensuite, dans le détendeur une détente isenthalpique avec retour à la pression  (état 4) .

( L'évaporation se termine à pression constante dans l'évaporateur, la chaleur absorbée par le fluide dans l'évaporateur servant à refroidir une chambre froide.

Questions :

1° question : Placer sur le diagramme enthalpique de l'ammoniac ci-joint les états 1, 2, 3 et 4.

2° question : Déterminer graphiquement leurs enthalpies massiques , ,  et  ainsi que la température .

3° question : Étude de la compression 1  2 :

a) Si on admet que l'ammoniac est un gaz parfait donner la relation entre , ,  et  correspondant à la compression 1  2 décrite précédemment; en déduire l'expression de  en fonction du taux de compression .

b) Calculer la température  que devrait avoir l'ammoniac en fin de compression.

c) En réalité, on peut comparer cette compression à une compression polytropique d'exposant k : calculer k.

4° question : Étude du cycle de l'ammoniac :

a) A l'aide du diagramme, évaluer le travail de transvasement  fourni par la compression, supposée isentropique, par kg de fluide.

b) Dans le cas d'une compression polytropique d'un gaz parfait d'exposant k = 1,11, quel serait ce travail ? Le comparer au résultat précédent.

c) Evaluer, à l'aide du diagramme, la quantité de chaleur échangée encre 1 kg d'ammoniac et le condenseur () et l'évaporateur ().

d) Déterminer graphiquement la chaleur latente de vaporisation de l'ammoniac à .

e) En appliquant le premier principe de la thermodynamique, montrer que le travail échangé par le fluide pendant un cycle est.

f) Définir et calculer le coefficient de performance de la chambre froide.