BTS FEE : électricité (7 points)

On utilise un moteur à courant continu à excitation indépendante pour entraîner un petit véhicule. Les caractéristiques nominales de ce moteur sont :

( intensité I du courant dans l’induit :  ;

( tension U de l’induit :  ;

( vitesse angulaire  de rotation :  ;

( résistance R de l’induit : .

1° question : Représenter le schéma électrique équivalent de l’induit de ce moteur avec les flèches tension et courant associées.

2° question :

a) E étant la force électromotrice du moteur, donner une relation liant U, I, R et E.

b) Calculer la valeur  de la force électromotrice induite lorsque le moteur est en fonctionnement nominal.

3° question : Calculer pour l’induit du moteur en fonctionnement nominal :

a) la puissance électrique  reçue ;

b) la puissance  perdue par effet Joule ;

c) la puissance électromagnétique  transmise.

4° question : L’ensemble des pertes autres que par effet Joule au niveau de l'induit vaut .

a) Calculer la puissance utile  du moteur (en régime nominal).

b) En déduire le moment  du couple utile du moteur (en régime nominal).

5° question : L’inducteur du moteur reçoit une puissance . Déterminer le rendement  du moteur au régime nominal de fonctionnement.