Épreuve d’électricité du B.T.S. 88

Le schéma ci-dessous représente une installation électrique d'une petite entreprise alimentée en moyenne tension par le réseau EDF, 20 k V.

Un transformateur  permet de distribuer le réseau triphasé  et de répartir de manière équilibrée les réseaux monophasés . L'interrupteur K permet ou non de mettre en service une batterie de condensateurs câblés en triangle.

1° question : K étant ouvert.

Les ateliers absorbent une puissance de  avec un facteur de puissance .

Les bureaux, équipés uniquement de lampes à incandescence et de radiateurs électriques, absorbent .

Calculer les intensités , , ,  des courants.

2° question : K étant fermé.

L'intensité I du courant dans le secondaire du transformateur devient égale à .

a) Expliquer le rôle de la batterie de condensateurs.

b) Calculer le nouveau facteur de puissance de l'installation.

c) Déterminer la valeur de l'intensité du courant .

d) Quelle est la valeur C de la capacité des condensateurs ?

3° question : L'entreprise décide d'installer une centrifugeuse qui présente un couple résistant Tr proportionnel au carré de la fréquence :  à . La fréquence de rotation doit être de .

a) Calculer la puissance mécanique que doit délivrer le moteur qui entraîne la centrifugeuse.

b) On décide d'utiliser un moteur asynchrone triphasé. Quelles indications fondamentales sont à préciser sur le bon de commande ?

c) Après réception du moteur, on lit, sur la plaque signalétique :

;  rendement   ;  fréquence .

Un essai du moteur à pleine charge permet de préciser :

*  la fréquence de rotation : .

* la puissance absorbée :

* l'intensité du courant en ligne :

Le moteur est-il conforme au cahier des charges ? Justifier votre réponse.