Épreuve d’électricité du B.T.S. 92

# Charge d'un condensateur à intensité constante

On considère le montage comportant un amplificateur opérationnel. L'amplificateur est supposé parfait et, dans ce cas, il fonctionne en régime linéaire. Les notations des différentes grandeurs sont portées sur la figure.

A - Etude du générateur de courant

1° question : Exprimer la tension  en fonction de . En déduire la tension  en fonction de .

2° question : Exprimer l'intensité  du courant en fonction de U,  et R.

3° question : Exprimer l'intensité  du courant en fonction de  et R.

4° question : Exprimer l'intensité I dans la charge Z. Montrer qu'elle s'écrit .

## B - Charge d'un condensateur

La charge est constituée d'un condensateur de capacité , les résistances valent .

La tension U est une tension alternative rectangulaire de valeurs , , de fréquence .

1° question : Etablir la relation exprimant la tension  aux bornes du condensateur en fonction de U, R, C, du temps t, et de la valeur  de  à l'instant initial.

2° question : Entre quelles limites cette tension  varie-t-elle ?

3° question : Représenter sur un même graphique  et .

4° question : Quel est l'intérêt de ce montage ?