Épreuve d’électricité du BTS 96

Un moteur universel d'appareil électroménager est un moteur à courant alternatif, semblable à un moteur à courant continu à excitation série. La résistance globale ( rotor + stator ) de ce moteur est .

# A - Fonctionnement en continu

On réalise un essai en alimentant le moteur sous tension continue . Le courant a une intensité . La vitesse de rotation est .

1° question : Faire le schéma du montage avec les valeurs numériques.

2° question : Calculer la puissance absorbée .

3° question : Calculer la puissance utile  en négligeant les pertes fer et les pertes mécaniques.

4° question : Calculer le moment  du couple utile.

# B - Fonctionnement en régime sinusoïdal

1° question : On réalise un essai en alimentant le moteur sous tension sinusoïdale de valeur efficace , de fréquence . L'intensité efficace vaut . La puissance absorbée vaut . Sachant que la puissance utile vaut . Calculer:

a) Le facteur de puissance du moteur.

b) Les pertes par effet Joule .

2° question : Les pertes mécaniques restent négligeables. Calculer les pertes « fer. » Pour quelle raison sont-elles plus importantes en alternatif qu'en continu ?