Épreuve d’électricité  B.T.S.  97

# Réglage d’un pH-mètre

La force électromotrice  de l’électrode combinée d’un pH-mètre est une fonction linéaire du pH de la solution où trempe l’électrode suivant l’expression : .

Cette tension  est appliquée à l’entrée d’un amplificateur opérationnel supposé parfait, fonctionnant en régime linéaire.

On rappelle que, dans ce cas :  et .

Le montage comporte :

( une résistance fixe ,

( deux résistances réglables R et ,

( un interrupteur (K),

( une source de tension parfaite E = - 10 V,

( un voltmètre dont l’indication doit représenter le pH mesuré par l’électrode.

1° question : Interrupteur (K) fermé : réglage de « zéro » à pH = 7.

a) Démontrer l’expression des intensités des courants  et  en fonction de , E,  et .

b) En déduire :  ; quelle est la fonction réalisée par l’A.O. ?

c) Application numérique : écrire l’expression de  avec  et calculer la .

valeur à donner à  pour avoir  pour pH = 7.

2° question : Interrupteur (K) ouvert : réglage de la pente.

a) Démontrer l’expression de  en fonction de , R et ; quelle est la fonction réalisée par l’A.O. dans ce cas ?

b) Application numérique : Écrire l’expression de  ;

c) Le coefficient directeur de la caractéristique précédente est égal à la pente  du pH-mètre ; calculer la valeur à donner à R pour que  varie de 0,15 V par unité de pH.