Épreuve d’électricité B.T.S.  99

Etude du circuit électrique d'une piscine. ( 6 points)

L'installation électrique, alimentée par un réseau monophasé 230 V – 50 Hz, comporte :

• un moteur asynchrone monophasé entraînant la pompe de caractéristiques nominales :

tension U = 230 V

puissance utile  = 1,50 kW

rendement  = 0,78

intensité efficace  = 12,8 A

• une résistance électrique utilisée pour réchauffer l'eau de la piscine :

= 3,0 kW sous 230 V

• un transformateur supposé parfait:

230V / 24V

les intensités efficaces seront notées  (primaire) et  (secondaire)

• deux lampes immergées (basse tension), alimentées par le transformateur, pour l'éclairage de l'eau du bassin:

= 300 W (chacune) sous 24 V

1° question : Faire un schéma électrique de cette installation.

2° question : Calculer la puissance  reçue par le moteur. Déterminer le facteur de puissance  du moteur seul.

3° question : Calculer l'intensité efficace  du courant circulant dans la résistance électrique.

4° question : Calculer les intensités efficaces  et  des courants circulant dans les enroulements du transformateur.

5° question : Tous les appareils fonctionnent simultanément.

Quelle est alors l'intensité efficace I du courant dans l'installation ?