Épreuve de physique du BTS 2000

On souhaite étudier l'évolution de la température de l'eau d'un ballon d'eau chaude, de volume , pendant les heures creuses de l'après-midi de  à .

Avant, une famille utilise en moyenne  d'eau chaude issue du ballon. L'eau utilisée est alors remplacée par de l'eau froide à la température .

On suppose le ballon parfaitement calorifugé et l'eau chauffée par une résistance dont la température  est uniforme.

On donne :

( Coefficient d'échange convectif :

( Surface de l'échange convectif :

( Capacité thermique massique de l'eau :

( Température de l'eau froide :

( Température de l'eau chaude :

( Masse volumique de l'eau :

1° question : a) On suppose qu'à  la température de l'eau est uniforme. Montrer qu'elle vaut .

b) En déduire l'énergie nécessaire pour amener l'eau du ballon à la température .

c) Calculer la puissance minimale  du chauffage pour que l'eau soit chaude à .

2° question : L'échange de chaleur entre la résistance et l'eau se fait uniquement par convection entre l'eau et la résistance de température . La quantité de chaleur  fournie par le chauffage pendant une durée  est liée à la température  de l'eau par la relation : . Vérifier que cette relation respecte l'équation aux dimensions.

b) Donner l'expression littérale de la quantité de chaleur  nécessaire pour faire passer une masse d'eau m de  à .

3° question : a) En faisant un bilan. d'énergie, montrer que l'équation régissant l'évolution de la température dans le ballon s'écrit :  avec

b) Montrer que l'unité de  est la seconde et calculer sa valeur.

c) Vérifier que  est solution de l'équation différentielle où  est la température de l'eau à . Donner l'allure de .

4° question : a) Calculer la température de l'eau après  de chauffage. Que peut-on en conclure ?

b) En déduire la puissance moyenne du chauffage.