THERMODYNAMIQUE (8 points)

Fonctionnement d’un moteur de type turbine à gaz à combustion externe

Les questions sont largement indépendantes.

Dans une machine thermique, un gaz, assimilé à un gaz parfait, décrit le cycle des transformations suivantes :

( initialement à l’état 1, à la pression  et à la température , il traverse un compresseur dans lequel il subit une évolution adiabatique réversible jusqu’à l’état 2 où sa pression est  et sa température  ;

( il se trouve alors en contact avec une source chaude et se réchauffe, de façon isobare, jusqu’à la température  où il est à l’état 3 ;

( il pénètre ensuite dans la turbine où il se détend de manière adiabatique réversible, jusqu’à la pression . Il est alors à l’état 4 ; sa température est  ;

( il achève de se refroidir, d’une façon isobare, au contact d’une source froide et se retrouve dans l’état 1.

1° question :

a) Quelle est la relation entre  et  ?

b) Tracer sur la copie l’allure du cycle décrit par le gaz dans un diagramme de Clapeyron, .

c) Indiquer, sur le diagramme précédent, les points 1, 2, 3 et 4 représentatifs des états du gaz.

2° question : Lors d’une évolution adiabatique réversible, le gaz parfait obéit à la loi :  avec  où :

: capacité thermique molaire, à pression constante ;

: capacité thermique molaire, à volume constant.

a) Démontrer que cette loi peut s’écrire : .

b) En déduire l’expression :

( de la température  en fonction de , , , et de  ;

( de la température  en fonction de , ,  et de .

3° question : Pour  de gaz, exprimer en fonction de  et des températures adéquates :

a) , l’énergie échangée sous forme de chaleur avec la source chaude,

b) , l’énergie échangée sous forme de chaleur avec la source froide.

4° question : En utilisant le premier principe, donner l’expression  de l’énergie échangée sous forme de travail mécanique par une mole de gaz avec l’extérieur au cours du cycle, en fonction de , , ,  et .

5° question : Le rapport  est généralement imposé par les limites de la résistance mécanique du compresseur.

Le rendement théorique,  de cette machine s’écrit en fonction de  et de  :

a) Calculer le rendement pour les trois gaz figurant dans le tableau si dessous en prenant .

b) Avec lequel obtient-on le meilleur rendement ?

| Gaz | Valeur de |
| --- | --- |
| argon | 1,67 |
| air | 1,40 |
| dioxyde de carbone | 1,31 |

6° question : Calculer les valeurs des températures ,  pour le gaz qui donne le meilleur rendement en utilisant les données suivantes :  ;  ;  ; .