Épreuve de physique B.T.S. 95

On trouve, sur la fiche signalétique d'un chauffe eau à accumulation, les renseignements suivants :

( capacité du ballon : ;

( puissance de chauffage : .

La courbe ci-contre donne la valeur des pertes thermiques en fonction de l'écart de température  entre l'eau du ballon () et la température ambiante ().

A - On néglige les pertes.

1° question : Calculer l'énergie nécessaire pour amener l'eau de à  sachant que l’on peut négliger la capacité thermique du ballon.

2° question : En déduire la durée  nécessaire pour cette opération.

B - On tient compte des pertes liées à la réalisation technologique du ballon.

1° question : A partir du graphique ci-dessous, exprimer en watts les pertes thermiques notées p, en fonction de l'écart de température .

2° question : a) Pour une masse m d'eau exprimer la quantité de chaleur nécessaire pour élever sa température de .

b) Exprimer la quantité de chaleur perdue pendant une durée .

c) En déduire que la quantité de chaleur fournie, par le chauffage, pendant une durée, est donnée par :    avec a : constante déterminée à la question B 1°)

3° question : Exprimer  en fonction de , , P, m, c et a.

En déduire la durée  nécessaire pour amener cette masse m d'eau de  à .

4° question : Comparer avec le résultat de A 2°). Conclure sur l'isolation du réservoir.

Données :	 : capacité thermique massique de l'eau (ou chaleur massique)

: masse volumique de l’eau

on posera    et